RD-11振动测量仪是宁波瑞德针对企业点检开发的一款便携式仪器，可一次性完成设备振动的加速度、速度、位移参数的测量，同时显示在仪器屏幕上并且给出设备的健康状态。该仪器具有实时时钟、路径，非路径存储、USB通信等功能。

主 要 特 点 同 时 测 量 按下测量键可以同时测量设备振动的加速度、速度、位移并同时显示在屏幕上，方便用户进行数据比较分析。 自动判断设备健康状态 仪器测量后自动对测量数据进行分析（ISO10816标准），并直接给出设备的“健康”状态。无需用户再去查表比对。 大容量存储 大容量Flah存储器，可长时间保存测量数据。仪器可以存储多达5000个路径测点和5000个临时测点。路径测点和临时测点分别存储在不同的区域，互不影响。 真正路径功能 通过上位软件建立数据库，测量路径，然后下载到仪器中。仪器用中文提示当前需要测量的设备，测点信息，清晰明了。不会再出现数据和测点不一致的情况。 中文显示液晶屏（带背光） 包含二级国标字库，操作菜单，路径测点均支持中文显示，易于上手。带有背光可在黑暗的环境中使用。 USB 通 信 采用USB通信，方便仪器连接通信。通信速度块，连接方便。无需再到处寻找带有串口的计算机；无需长时间等待通信。 实时时钟日历 仪器内部的日历时钟信息可到2099年，每次测量时可记录当前测量的准确时间日期，便于数据的统计，趋势分析。 ICP 传 感 器 仪器使用ICP加速度传感器，保证了仪器的精度和传感器的互换性。 可充电锂电 锂离子可充电锂电，保证仪器连续使用8小时（带背光）。充电时间约2小时。仪器带有电量检测功能，精确指示电池剩余电量。 加强型设备状态监测数据管理系统，配有功能强大的数据管理软件，可建立企业级的数据库，实现路径设置、通信、数据分析等功能。可实现远程数据分析。仪器使用美国进口的ICP加速度传感器，包含路径功能。 RD-11振动计技 术 参 数 测 量 范 围 加 速 度 0.1-199.9m/s*s 速 度 0.1-199.9mm/s 位 移 0.001-1.999mm 频 率 范 围 高一一频 1kHz～10kHz 低一一频 10Hz-1kHz 精 度 ±5% 按一一 一键 10个触摸按键 显 示 128×64点阵液晶 通 持 功 信 标准USB通信 存一一 一储 8M的Flash存储器、5000个路径测点、5000个非路径测点 电一一 一池 700mAh锂电池 体 积 160 x 90 x 26（mm） 质 量 约400克

生产商：宁波瑞德检测仪器有限公司  免费质保1年

电话：0574-82699700

传真：0574-56877208  www.rd-17.com