瑞典easylaser激光轴对中仪选型-宁波瑞德

品牌：easylaser

制造商：瑞典damalini公司

E系列为新产品，彩色屏，中文立体图形界面,直接插U盘，自动生成对中报告

easylaser E420激光轴对中仪

easylaser E540激光轴对中仪

easylaser E710激光轴对中仪

|  | E420 (低档) | E540 (中档) | E710 (高档) |
| --- | --- | --- | --- |
| 彩屏 | √ | √ | √ |
| 操作界面 | 中文＋多种西方 | 中文＋多种西方 | 中文＋多种西方 |
| 探测器视窗面积（mm× mm） | 20mm | 30mm | 20mm×20mm |
| 最大测试距离 | 3m | 10m | 20m |
| 最高显示精度 | 0.01mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 激光类型 | 线激光 | 线激光 | 点激光 |
| 数据存储和PC通讯软件 | √ | √ | √ |
| * 9-12-3法对中 | √ | √ | √ |
| 软脚测试 | √ | √ | √ |
| 设置滤波器 | √ | √ | √ |
| 允差显示 | √ | √ | √ |
| 高精度电子倾角计 | √ | √ | √ |
| * 任意三点法 | √ | √ | √ |
| 立式机械对中 | √ | √ | √ |
| 3机组对中程序 |  | √ | √ |
| 多机组轴对中程序 |  |  | √ |
| 偏置轴对中程序 |  |  | √ |
| 直线度测量 |  |  | √ |
| 平面度测量 |  |  | √ |
| 磁座一对 | （选项） | （选项） | √ |
| 有线连接 |  |  | √ |
| 热膨胀值预置 | √ | √ | √ |
| 锂电充电电池 | √ | √ | √ |
| 直接插U盘自动生成对中报告 | √ | √ | √ |
| 蓝牙无线传输 | √ | √ | √ |
| 升级更多几何测量功能 |  |  | √ |

E710/ E540/E420彩屏中文

E系列最新产品，大屏幕彩屏, 中文操作 界面，无线蓝牙，传输方便,充电锂电池,，节省电池成本,同步或异步盘车，易满足现场调整要求，直接插U盘，自动生成对中报告

E系列产品使用蓝牙时，主机和两个探头之间,可以不用导线连接

E系列产品使用导线连接

测量结果显示，实时显示连轴器偏差和地角调整值

# Text boxes

*：任意三点法（盘车大于2个20度即可），

适用于 盘车不方便的轴对中测量