| 瑞士森马感应加热器 IH200 ◆ 电压：400V/50Hz ◆ 可加热工件最大重量： 250 kg ◆ 可加热工件最大内径： 600 mm ◆ 加热杆滑动式设计，使用更方便 ◆ 可增配其他规格的加热杆和立柱延长加热杆，使加热工件的 范围更大 ◆ 紧凑设计，标准套件中带有 1 根加热杆 , 总重量为102kg 技术数据： 型号 IH200 电压 400V/50Hz 功率 12.0kVA 可加热 工件范围 最大重量 250kg 最大内径 600mm 最小内径 115mm 温度 控制 温度范围（标准） 0-250℃ 测温探头 J型 精度 ±3℃ 时间 控制 范围 0-60分钟 精度 ±0.01秒 最高加热温度（可选） 400℃ 温度控制模式 有 轴承加热温度预设值 有 自动消磁 有 剩磁 < 2A/cm ■功率调节 50-100% 加热带密封轴承 可以 加热预装润滑脂的轴承 可以 错误指示代码 有 过热保护 有 显示模式 LED数显 操作空间范围（W×H） 320×200mm 外形尺寸（W×D×H） 710×390×460mm 含标准加热杆总重量 102kg 标准加热杆数量 1 标准加热杆尺寸 80×80×480mm 可选加热杆尺寸 65×65×480mm 40×40×480mm 立柱延长加热杆尺寸(可选) 80×80×100mm 滑动式加热杆 有 ■外壳材料 硬铝合金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

■黑色色块所示性能为simatec第二代感应加热器独有性能