瑞士森马感应加热器 IH 090  宁波瑞德专业代理 15268392550

◆ 电压：400V/50Hz
◆可加热工件最大重量：120 kg
◆ 可加热工件最大内径：400 mm
◆ 加热杆可旋转式设计 ，使用更方便
◆ 散热风扇设计，支持超长时间连续工作
◆ 可增配其他规格的加热杆和立柱延长加热杆 , 使加热工件的范围更大
◆ 紧凑设计，标准套件中带有 3 根加热杆 , 总重量为 38kg

典型应用：

IH090 可在20 分钟内把一个90kg 重的 23152 型轴承从 20 ℃ 加热到110 ℃ 
技术数据：

| 型号 | IH090 |
| --- | --- |
| 电压 | 400V/50Hz |
| 可加热工件范围 | 最大重量 | 120kg |
|  | 最大 内径 | 400mm |
|  | 最小内径 | 20mm |
| 温度 控制 | 温度范围（标准） | 0-250℃ |
|  | 测温探头 | K型 |
|  | 精度 | ±3℃ |
| 时间 控制 | 范围 | 0-60分钟 |
|  | 精度 | ±0.01秒 |
| 最高加热温度（可选） | 400℃ |
| 温度控制模式 | 有 |
| 轴承加热温度预设值 | 有 |
| 自动消磁 | 有 |
| 剩磁 | < 2A/cm |
| ■功率调节 | 20-40-60-80-100% |
| 加热带密封轴承 | 可以 |
| 加热预装润滑脂的轴承 | 可以 |
| 错误指示代码 | 有 |
| 过热保护 | 有 |
| 显示模式 | LED数显 |
| 操作空间范围（W×H） | 145×205mm |
| ■外置线圈直径 | 115mm |
| 外形尺寸（W×D×H） | 420×280×420mm |
| 含标准加热杆总重量 | 38kg |
| 最大功率 | 6.4kVA |
| 标准加热杆数量 | 3 |
| 标准加热杆尺寸 | 55×55×275mm |
|  | 28×28×275mm |
|  | 14×14×275mm |
| 可选加热杆尺寸 | 40×40×275mm |
|  | 20×20×275mm |
| 立柱延长加热杆尺寸(可选) | 55×55×100mm |
| ■备用加热杆储存位置 | 内置 |
| 旋旋加热杆 | 标准配置 |
| ■冷却风扇 | 标准配置 |
| ■外壳材料 | 硬铝合金 |

■黑色色块所示性能为simatec第二代感应加热器独有性能

宁波瑞德检测仪器有限公司

电话：0574-82699700

传真：0574-56877208

手机：15268392550

Q  Q：1457391339

邮箱：Ruide17@163.com

网站：http://www.ruide17.com        http://www.rd-17.com