瑞士森马感应加热器 IH 030   宁波瑞德专业代理 15268392550

◆ 电压：230V/50Hz
◆ 可加热工件最大重量： 35 kg
◆ 可加热工件最大内径： 300 mm，最大外径 580mm
◆ 温度范围：0-250 ℃
◆ 操作模式：温度和时间模式
◆ 可增配其他规格的加热杆和立柱延长加热杆，使加热工件的范围更大
◆ 紧凑设计，标准套件中带有3 根加热杆，总重量为 27kg

典型应用：

IH030 可在 5 分钟内把一个13.5 kg 重的 22320 型轴承从 20 ℃ 加热到 110 ℃

技术数据：

| 型号 | IH030 |
| --- | --- |
| 电压 | 230V/50Hz |
| 可加热工件范围 | 最大重量 | 35kg |
|  | 最大内径 | 300mm |
|  | 最大外径 | 580 mm |
|  | 最小内径 | 20mm |
| 温度 控制 | 温度范围（标准） | 0-250℃ |
|  | 测温探头 | J型 |
|  | 精度 | ±3℃ |
| 时间 控制 | 范围 | 0-60分钟 |
|  | 精度 | ±0.01秒 |
| 最高加热温度（可选） | 400℃ |
| 温度控制模式 | 有 |
| 轴承加热温度预设值 | 有 |
| 自动消磁 | 有 |
| 剩磁 | < 2A/cm |
| 加热带密封轴承 | 可以 |
| 加热预装润滑脂的轴承 | 可以 |
| 错误指示代码 | 有 |
| 过热保护 | 有 |
| 显示模式 | LED数显 |
| 操作空间范围（W×H） | 130×95mm |
| 外形尺寸（W×D×H） | 290×255×255mm |
| 含标准加热杆总重量 | 27kg |
| 最大功率 | 3.7kVA |
| 标准加热杆数量 | 3 |
| 标准加热杆尺寸 | 55×55×245mm |
|  | 28×28×240mm |
|  | 14×14×240mm |
| 立柱延长加热杆尺寸(可选) | 55×55×100mm |
| 加热杆储存位 | 有 |
| 外壳材料 | 玻璃纤维 |

保修3年

宁波瑞德检测仪器有限公司

电话：0574-82699700

传真：0574-56877208

手机：15268392550

Q  Q：1457391339

邮箱：Ruide17@163.com

网站：http://www.ruide17.com        http://www.rd-17.com